编号：

/

类别：建设类

水土保持方案报告表

项目名称：利州西路铁路安防及辅道工程

送审单位：广元国成投资有限公司

法定代表人：温开雄

地

址：广元市利州区利州东路789号

联系人：权欣

电

话：18780984475

报送时间：2021年5月6日

中华人民共和国水利部制

1

利州西路铁路安防及辅道工程水土保持方案报告表

利州西路铁路安防及辅道工程水土保持方案报告表

位置

广元市利州区河西街道办事处东风坪社区

新建防护实施450米(含挡墙、防撞墙、封闭栅栏等)，辅道200米，

利州西路左侧人行道300米，改造既有铁路水沟410米，铁路人行通道

出口1处。

建设内容

建设性质

土建投资（万元）

动工时间

新建

994

总投资（万元）

994

项目

概况

永久：4232

临时：0.0

2020年8月

余（弃）方

0

总占地面积

（m²）

2020年3月

完工时间

挖方

3332

填方

借方

0

土石方（m³）

3332

取土（石、砂）场

弃土（石、砂）场

无

无

嘉陵江上游国家级水

土流失重点预防区

涉及重点防治区情况

地貌类型

低山地貌

项目区

概况

原地貌土壤侵蚀模数

1750

容许土壤流失量（t/km².a）

500

【t/（km².a）】

1.本项目不涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区，也不涉及自然

保护区、世界文化和自然遗产地、地质公园、森林公园以及重要湿地等敏感区。项目区属于

国家级水土流失重点预防区，工程采取提高防治标准，完善排水、沉砂措施，提高植物措施

标准等方式，降低水土流失程度，满足规范要求；本项目已采用一级防治标准，满足规范要

求，无制约性因素。

项目选址

（线）水土保

持评价

2.项目未占用河流、湖泊和水库植物保护带；

3.本项目不在全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区，没有占用国

家确定的水土保持长期定位监测站；

预测水土流失总量（t）

3.64

防治责任范围（m²）

4232

防治标准等级

西南紫色土区一级标准

土壤流失控制比

表土保护率（%）

林草覆盖率（%）

防治标

准等级

及目标

水土流失治理度（%）

渣土防护率（%）

97

/

1.0

/

林草植被恢复率（%）

/

/

1

利州西路铁路安防及辅道工程水土保持方案报告表

1、主体工程区（辅道）

（1）主体工程设计

①临时措施

土质排水沟：经调查，主体工程在施工期间在辅道内侧修建了临时土质排水沟220m。

土质沉沙凼：经调查，主体工程在施工期间在土质排水沟末端布设了临时沉砂凼1口。

（2）新增措施设计

经调查，目前本区域已全部实现硬化覆盖，已满足水土保持要求，本方案不再补充运行期水土保持措施。

2、人行道工程区（含挡防工程）

（1）主体工程设计

①工程措施

盖板排水沟：主体工程设计在广元西宝成货联线上行     K7+860～K8+244段挡墙外侧布设盖板排水沟

384m，汇集铁路侧和挡墙侧地表积水，自西南向东北方向汇入下游排水沟。主体工程设计在广元西宝成货联

线上行 K8+244处人行通道右侧进出口外侧与铁路相接处布设盖板排水沟  30m，汇集铁路侧地表积水，自西

南向东北方向汇入下游挡墙外侧排水沟。

水土保

持措施

②临时措施

防雨布覆盖：经调查，主体工程在挡墙施工期间对临时裸露的边坡采取了防雨布覆盖，布设防雨布

2000m。

2

土质沉沙凼：经调查，主体工程在排水沟施工期间在沟道中部和末端布设了临时沉砂凼2口。

（2）新增措施设计

经调查，目前本区域已全部实现硬化覆盖，排水措施已满足水土保持要求，本方案不再补充运行期水土

保持措施。

工程措施

10.76万元

0.96万元

植物措施

0万元

临时措施

独立费用

总投资

水土保持补偿费

0.55万元

水土保

持投资

估算

建设管理费

水土保持监理费

设计费

0万元

0万元

2万元

（万

元）

16.74万元（其中主体工程投资11.72万元）

编制单位

四川千瀚工程勘察设计有限公司

建设单位

法人代表及电话

地址

广元国成投资有限公司

法人代表及电话

地址

王晓斌

温开雄

广元市利州区利州区东路

广元市利州区利州东路789号

邮编

628000

邮编

628000

联系人及电话

电子信箱

王晓斌/15183965581

/

联系人及电话

电子信箱

权欣/18780984475

/

2

利州西路铁路安防及辅道工程水土保持方案报告表

辅道现状

挡墙现状及排水沟现状

3

利州西路铁路安防及辅道工程水土保持方案报告表

防撞墙及人行道现状

人行通道入口现状

4

利州西路铁路安防及辅道工程水土保持方案报告表

1综合说明

1.1项目简况

1.1.1项目基本情况

一、项目建设必要性

广元市利州西路改造工程，道路宽度28m，按双向六车道设计，两侧设置3.5m宽人

行道，设计时速40km/h。线路起于西滨大道，改造道路K0+060处采用8+8+8+7.75m四孔

分离式框架桥下穿广元西宝成货联线（货联线上行K7+696），然后沿货联线右侧并行，

改造道路K0+592.7～K0+888.70为上跨广达铁路桥，线路终点为利州西路二段，下穿广元

西宝成货联线框架桥及上跨广达铁路立交桥、改造道路K0+500～K0+660右侧辅道已竣工

通车，随着利州西路交通量日益增长，从西城市场进入利州西路，从利州西路去往西城市

场车辆存在横穿逆行的安全隐患，左侧急需增设辅道下穿跨广达铁路立交桥形成简易式互

通。利州西路主线K0+200～+500并行既有铁路，且处于高线位，存在车辆冲上线路的安

全隐患，急需设置安全防护设施。

因此本项目建设是必要的，也是可行的。

二、项目概况

利州西路铁路安防及辅道工程位于广元市利州区河西街道办事处东风坪社区，项目起

点地理位置坐标：东经105°48′26.81″，北纬32°25′31.06″；止点地理位置坐标：

东经105°48′37.78″，北纬32°25′40.64″。项目场地依托利州西路主干道和宝成铁

路广元南站东侧铁路，交通方便。

本项目为新建建设类项目。项目主要由利州西路       B辅道   200m、利州西路主线

K0+200～+500左侧人行道  300m和广元西宝成货联线上行  K8+244处人行通道右侧进出

口 1处及外侧排水沟 30m、广元西宝成货联线上行 K7+860～K8+244段路基排水沟   384m

和挡墙 300m及防撞墙 450m组成。

本项目为铁路和市政道路附属工程，用地范围不涉及建筑物拆迁和专项设施迁建。

本项目建设期2020年3月～2020年8月，建设期6个月。项目已完工投入运行，本

方案为补报方案。

项目总投资994万元，土建投资994万元。资金来源为企业自筹。

本项目建设总占地面积4232m，其中永久占地4232m，无临时占地。按占地类型分，

2        2

主要为交通运输用地4232m。按占地区域分，主体工程区（辅道）占地面积790m

道工程区（含挡防工程）占地面积3442m

2

2

，人行

2

。

5

利州西路铁路安防及辅道工程水土保持方案报告表

项目总土石方开挖量3332m，回填3332m，无弃方。

3     3

1.1.2项目前期工作进展情况

1、2019年7月取得广元市城乡规划委员会办公室《关于市专委会方案技术审查意见

的通知》（广专审〔2019〕025-01号）；

2、2019年9月取得广元市城乡规划局《关于利州西路铁路安防及辅道工程设计方案

的批复》（广规建发〔2019〕43号）；

3、工程于2020年3月开工，8月底全面完成，并竣工投入运行。

4、根据《水土保法》及相关法律法规的规定，“凡是从事有可能造成水土流失的开

发建设单位和个人，均需要编报水土保持方案。”为此，广元国成投资有限公司委托四川

千瀚工程勘察设计有限公司（以下简称“我公司”）补充进行利州西路铁路安防及辅道工

程水土保持方案的编制工作。我公司接受委托后立即组织方案编制小组对项目区进行调研

和实地踏勘，就规划区及周围的土地利用情况、以及工程建设条件与水土流失现状等相关

问题进行深入的调查，收集相关设计、施工和现状资料，在认真分析工程设计、施工成果

的基础上，于2021年5月编制完成了《利州西路铁路安防及辅道工程水土保持方案报告

表》。

1.1.3自然概况

利州区位于四川盆地北部边缘，为低山丘陵地貌。属秦巴构造褶皱区，北缘南秦岭正

地槽背斜及广元地区早期两个断裂带（临庵寺—茶坝大断裂，马角坝—罗家坝大断裂）；

东连大巴山中生代过渡带；西临龙门山边缘坳陷带。区域地层主要由第四系松散堆积的河

流冲积层（Q4al）、下伏基岩为侏罗系中统沙溪庙组（J2s）组成。场地地貌单元属低山

丘陵区坡前沟谷冲洪积地带。

项目场地周边无地表水体，项目场地以南直线距离约0.4km为嘉陵江。

项目区属亚热带湿润季风气候，境内年均气温16.1℃,年均降雨量941.8mm，多年平

均年蒸发量1483.6mm，境内日照时数1389.1h，多年平均风速1.7m/s，最大风速28.7m/s。

项目区土壤以黄壤为主，土层厚度在3级左右，即20-40cm之间，局部土层较薄，仅

在10cm以下。

项目区属亚热带常绿阔叶林区。

项目区属于《全国水土保持区划（试行）》中划定的西南紫色土区，位于嘉陵江上游

国家级水土流失重点预防区。根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）土壤侵蚀

类型区划分，本工程所在地属于水力侵蚀西南土石山区。土壤侵蚀以水力侵蚀为主，容许

土壤流失量为500t/km

2

.a。项目区背景平均土壤侵蚀模数1750t/km.a，土壤侵蚀强度表

2

6

利州西路铁路安防及辅道工程水土保持方案报告表

现为轻度侵蚀。

本项目不涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区，也不涉及自然保

护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园以及重要湿地等敏感区，

不涉及生态红线保护区。

1.2编制依据

1.2.1法律法规

（1）《中华人民共和国水土保持法》（2010.12.25，第十一届全国人民代表大会常

务委员会第十八次会议修订通过，自2011.3.1起实施）；

（2）《四川省<中华人民共和国水土保持法>实施办法》(2012年9月21日四川省第

十一届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订通过，2012年12月1日起施行)。

1.2.2技术规范与标准

（1）《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）；

（2）《生产建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2018）；

（3）《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）

（4）《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL773-2018)

（5）《水土保持工程调查与勘测标准》（GB／T51297-2018）

（6）《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）

（7）《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）

（8）《水利水电工程水土保持技术规范》（SL575-2012）

（9）《水利水电工程制图水土保持图》（SL73.6-2015）；

（10）《防洪标准》（GB50201-2014）；

（11）《土地利用现状分类标准》(GB/T21010-2017)；

（12）《中国地震动参数区划图》（GB18360-2001）最新修改单；

1.2.3相关技术文件及资料

（1）《利州西路铁路安防及辅道工程设计方案》；

（2）业主提供的其它相关资料。

1.3设计水平年

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的规定，本项目实际施

工时间为2020年3月-8月，工程总工期为6个月。根据本项目实际情况，其水土保持方

案设计水平年为主体工程完工后一年即2021年。本方案为补报方案。

7

利州西路铁路安防及辅道工程水土保持方案报告表

1.4水土流失防治责任范围

本项目防治责任范围面积为4232m

2

。

本项目可划分为可划分为主体工程区（辅道）、人行道工程区（含挡防工程）共2

个防治分区。

1.5水土流失防治目标

1.5.1执行标准等级

根据水利部关于全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点预防区复核划

分成果，本工程所在地属于嘉陵江上游国家级水土流失重点预防区。根据《生产建设项目

水土流失防治标》（GB50434-2018）相关规定，本水土保持方案执行西南紫色土区一级

防治标准。

1.5.2防治目标

工程建设落实水土保持措施实现以下目标。

1、项目建设范围内的新增水土流失应得到有效控制，原有水土流失得到治理;

2、水土保持设施应安全有效;

3、水土资源、林草植被应得到最大限度的保护与恢复;

4、水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土保护率、林草植被恢复率、

林草覆盖率六项指标符合现行国家标准《生产建设项目水土流失防治标准》（GB

50434-2018）的规定。依据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）中第

4.0.2条确定本项目防治标准，第4.0.6-4.0.10条予以修正。其中项目区背景水土流失

强度为轻度，土壤流失控制比不应小于1，指标增加0.15；本项目无法避让水土流失重点

预防区，且处在城市区，渣土防护率增加2%，林草覆盖率增加4%。调整后各项指标见表

1-1。

表1-1

水土保持防治目标值表

按干

规范标准

按土壤

侵蚀强

度修正

按地

形修

正

按城市

区域项

目修正

重点

预防

区

采用标准

旱程

度修

正

防治标准

施工

设计水

平年

施工

设计水

平年

期

-

期

-

水土流失治理度（%）

土壤流失控制比

97

0.85

92

97

1.0

94

-

+0.15

-

渣土防护率（%）

表土保护率（%）

林草植被恢复率（%）

林草覆盖率（%）

90

92

-

+2

+2

/

92

/

92

97

-

97

-

23

+2

-

27

8

利州西路铁路安防及辅道工程水土保持方案报告表

1.6项目水土保持评价结论

1.6.1主体工程选址（线）评价

1、项目选址唯一，项目区属于国家级水土流失重点预防区，项目实施无法避让。项

目区不存在滑坡、崩塌等不良地质现象；项目未占用耕地和林地；项目周围没有地震断裂

带，地形简单，地下无天然气管、自来水管等城市主干管道，无军事光缆等重要国防设备；

上空没有架空高压输电线、高压电缆等。本项目不涉及饮用水水源保护区、水功能一级区

的保护区和保留区，也不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地、地质公园、森林公园

以及重要湿地等敏感区。本项目已采用一级防治标准，满足规范要求，无制约性因素。

2、项目区周边无河流，因此本项目不涉及河流两岸、湖泊和水库周边植物保护带。

3、项目不在全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区，没有占用

国家确定的水土保持长期定位观测点。

经分析，主体工程选址不存在水土保持制约因素有制约，符合水土保持相关要求。

1.6.2建设方案与布局评价

1、建设方案评价

工程建设方案中根据原地形，布置建筑物，严格控制基础开挖深度，严格控制土石方

开挖量；主体设计回填使用开挖土石方，实现了土石方开挖回填平衡。

工程建设方案中在场地内设置了排水系统，能有效的排出路面、坡面汇水，能减少水

土流失状况。

本项目无法避让国家级水土流失重点预防区，本方案将提高水土流失防治标准、水土

保持措施等级、防洪标准，从而可加强水土流失防治最大程度减少水土流失，保护沿线生

态环境。

综上所述，结合《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）中  3.2.1~32.2

相关分析结果，项目建设方案符合《水土保持法》、《生产建设项目水土保持技术标准》

（GB50433-2018）中相关约束性规定，不存在水土保持制约性因素。

2、工程占地评价

项目的占地面积合理，占地面积控制严格；工程各类建筑物建设占地均在规划范围内，

工程占地不存在漏项，符合水土保持的要求。

规划用地面积只考虑了新增挡墙工程部分，人行道和辅道原已纳入利州区西路道路建

设用地范围，故本次批准建设规划用地面积小于工程实际施工占地面积。

临时工程占地均结合主体工程施工需要进行布置，无乱征乱占情况，临时工程占地符

9

利州西路铁路安防及辅道工程水土保持方案报告表

合节约用地的要求。

3、土石方平衡评价

本项目的土石方平衡综合考虑了工程建设的实际情况，根据项目特点，并结合项目区

地形地貌特征，合理利用开挖方，实现了土石方开挖回填平衡，杜绝了乱堆乱弃，减少了

水土流失，符合水土保持的要求。

4、取土（石、砂）场设置评价

本项目不单独设置取料场，减少了临时占地面积，降低了可能造成的水土流失量，符

合水土保持的要求。

5、弃土（石、渣、灰、矸石、尾矿）场设置评价

本项目无弃土，不单独设置弃渣场，减少了临时占地面积，降低了可能造成的水土流

失量，符合水土保持的要求。

6、施工方法与工艺评价

主体工程施工方法严格控制开挖施工，防止重复开挖和多次倒运，减少了裸露时间和

范围，符合减少水土流失的水土保持要求。

施工场地设置已避让植被区域和基本农田，项目区占地能够满足施工要求，施工场地

的设置满足水土保持减少占地和避让占地类型的要求。

土石方运输均设计采用专用工程运输车辆进行转运，转运过程中，严格按照城市管理

和环境保护的要求采取覆盖措施，并要求装载高度不得超过车厢栏板高度，因此不存在散

溢情况发生，符合水土保持要求。

土石方填筑做到了填筑土石方随挖、随运、随填、随压；符合土石方填筑水土保持

要求。

主体工程开挖回填均已避让雨季，符合水土保持要求。目前主体工程已完工投入运

行，工程现场实现了占地面积全覆盖，排水措施能较好的疏导地面积水，起到了较好的

水土保持功能，能在运行期发挥减少水土流失的作用，基本满足运行期水土保持要求，

故本方案不再补充运行期间水土保持措施。

综上所述，主体工程施工方法和施工工艺从水土保持角度考虑基本合理。

7、主体工程设计中具有水土保持功能工程的评价

主体设计中实施的排水工程具有较好的水土保持功能。经调查，项目区已全部实现

地表硬化覆盖，本方案不再补充其他水土保持措施。

综上所述，结合《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）中相关分析结

果，项目建设方案符合《水土保持法》、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）

10

利州西路铁路安防及辅道工程水土保持方案报告表

中相关约束性规定，不存在水土保持制约性因素。

1.7水土流失预测（调查）结果

经调查和分析项目区平均土壤侵蚀模数背景值为1750t/km.a。根据《生产建设项目

2

土壤流失量测算导则》提供方法对本工程水土流失进行调查估算。依据主体工程进度安排，

按6个月的建设期进行调查估算（因无绿化面积，故无自然恢复期）。

本工程扰动地表面积为4232m，未损坏植被面积。

2

在调查期内本项目水土流失总量3.36t，其中原地貌水土流失量0.59t，新增水土流

失量2.77t，新增水土流失量占水土流失总量的82.3%。从水土流失预测结果看，施工期

是产生水土流失的主要时段。

按分区预测分，施工期主体工程区（辅道）水土流失量0.45t，人行道工程区水土流

失量2.91t，人行道工程区是产生水土流失的主要区域。

1.8水土保持措施布设成果

根据水土流失预测（调查）和现状查勘，布设相关水土保持防治措施体系，由主体工

程和水保工程相结合的防治体系，分区进行布设工程措施、临时措施以及植物措施相结合

的综合防治措施体系。

1、主体工程区（辅道）

（1）主体工程设计

①临时措施

土质排水沟：经调查，主体工程在施工期间在辅道内侧修建了临时土质排水沟220m。

土质沉沙凼：经调查，主体工程在施工期间在土质排水沟末端布设了临时沉砂凼1

口。

（2）新增措施设计

经调查，目前本区域已全部实现硬化覆盖，已满足水土保持要求，本方案不再补充运

行期水土保持措施。

2、人行道工程区（含挡防工程）

（1）主体工程设计

①工程措施

盖板排水沟：主体工程设计在广元西宝成货联线上行  K7+860～K8+244段挡墙外侧

布设盖板排水沟 384m，汇集铁路侧和挡墙侧地表积水，自西南向东北方向汇入下游排水

沟。主体工程设计在广元西宝成货联线上行 K8+244处人行通道右侧进出口外侧与铁路相

11

利州西路铁路安防及辅道工程水土保持方案报告表

接处布设盖板排水沟 30m，汇集铁路侧地表积水，自西南向东北方向汇入下游挡墙外侧

排水沟。

②临时措施

防雨布覆盖：经调查，主体工程在挡墙施工期间对临时裸露的边坡采取了防雨布覆

盖，布设防雨布2000m。

2

土质沉沙凼：经调查，主体工程在排水沟施工期间在沟道中部和末端布设了临时沉砂

凼2口。

（2）新增措施设计

经调查，目前本区域已全部实现硬化覆盖，排水措施已满足水土保持要求，本方案不

再补充运行期水土保持措施。

1.9水土保持投资及效益分析成果

1、投资估算

经投资估算分析，本项目水土保持总投资为16.74万元，其中主体工程已列投资11.72

万元，水土保持方案新增投资为5.02万元。新增水土保持总投资中，独立费用3.0万元

（其中水土保持监理费0.0万元），基本预备费1.47元，水土保持补偿费0.55万元。

2、效益分析

至设计水平年项目可能存在水土流失的总面积为0m²，植物措施面积为0m，水土流

2

失治理达标面积为4232m²，可减少水土流失量3.64t。本方案水土保持措施得到全面实施

后，水土流失治理度为100%，土壤流失控制比为1.0；因本项目无弃土弃渣，无表土剥离，

无绿化区域，故渣土防护率，表土保护率、林草植被恢复率、林草覆盖率未纳入防治目标。

其他均可实现本方案拟定的防治目标。

1.10结论

一、结论

根据《中华人民共和国水土保持法》、《关于严格开发建设项目水土保持方案审查审

批工作的通知》（﹝2007﹞ 184号文）、《生产建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2018）

等相关规定，本工程位于国家级级水土流失重点预防区，本方案将提高防治目标值，优化

施工工艺，减少地表扰动和植被破坏，加强防护、治理和补偿措施。无其他水土保持制约

性因素。

主体设计方案合理可行，建设方案及布局、工程占地、土石方工程量及工程施工组织

设计等方面均符合水土保持要求。本方案界定出主体工程设计中具有水土保持功能的措

12

利州西路铁路安防及辅道工程水土保持方案报告表

施，并提出方案应补充的措施，通过主体工程设计已列和方案新增措施有机结合，形成综

合防治体系，可有效的防治工程建设造成的水土流失。

本方案水土保持措施实施后，至设计水平年各项指标均可达到目标值，总体上可有效

地治理工程建设及完工后续阶段的新增和原有水土流失，保护和改善工程区的生态环境，

恢复工程区内的林草植被，对保障工程安全运行和促进区域可持续发展起到重要作用。

由以上分析可知：本工程通过方案的水土保持措施治理后，项目建设是可行的。

二、要求

1、对建设管理的要求

建设单位应在以后的工程项目中，及时进行水土保持行政审批工作，应设置专门的水

土保持管理机构，并会同地方水土保持部门负责组织、监督工程区水土保持措施的实施和

及时认真落实水土保持监理和水土保持监测工作，保证工程质量。

2、对工程设计的要求

本方案批复后，将方案制定的防治措施内容和投资纳入主体工程初步设计、施工图文

件中，并单独成章或成册。

3、对水土保持施工要求

应在施工招标中将水土保持方案措施落实到招标文件中，使水土保持措施真正做到

“三同时”。施工单位应加强组织学习《中华人民共和国水土保持法》、加大宣传力度，

提高工程建设者的水土保持自觉行动意识。同时配备水土保持专业人员，以解决措施实施

过程中的技术问题。施工单位要与项目所在地水行政主管部门及其上级部门密切配合，认

真听取他们对项目水土保持工作的建议，落实好水土保持措施。土石方集中开挖时期尽量

避开雨季。施工单位在项目建设过程中，建立水土保持方面的规章制度，加强管理，严格

按照批复的水土保持方案要求开展工作。

4、对水土保持监理要求

根据水保（2019）160号文件规定，凡主体工程开展监理工作的项目，应当按照水土

保持监理标准和规范开展水土保持工程施工监理。本项目水土保持措施施工可由主体监理

单位实施。

5、对水土保持验收要求

施工结束后，应根据《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规

程（试行）的通知》（办水保[2018]133号）及《水利部关于进一步深化“放管服”改革

全面加强水土保持监管的意见》（办水保[2019]160）等文件要求，积极做好本项目水土

保持设施自主验收的工作，并报当地水行政主管部门备案。

13

利州西路铁路安防及辅道工程水土保持方案报告表

2项目概况

2.1项目组成及工程布设

2.1.1项目基本情况

项目名称：利州西路铁路安防及辅道工程

建设单位：广元国成投资有限公司

建设地点：广元市利州区河西街道办事处东风坪社区

工程规模：新建防护实施450米(含挡墙、防撞墙、封闭栅栏等)，辅道200米，利州

西路左侧人行道300米，改造既有铁路水沟410米，铁路人行通道出口1处。

建设性质：新建建设类；

建设工期：工程建设期2020年3月～2020年8月，建设期6个月。

建设投资：总投资994万元，土建投资994万元。资金来源为企业自筹。

2.1.1项目组成

一、项目组成

项目区由辅道、利州西路左侧人行道、挡墙及防撞墙工程、铁路路基排水沟、人行通

道右侧进出口组成。

1、主体工程区（辅道）

利州西路 B辅道工程占地面积790m

2

。新建辅道长200m；道路等级为城市次干道，交

通等级为中交通；设计行车速度20km/h；路面类型为沥青混凝土路面；道路宽度为4m车

行道+2m人行道。

2、人行道工程区（含挡防工程）

占地面积约3442m

新建利州西路主线  K0+200～+500左侧人行道，长300m，路宽1.5-2m，采用花岗石

2

。

路面砖铺筑。

改造广元西宝成货联上行线K8+244（下行K8+570）处人行通道右侧进行口，采用拆

除既有U型槽出口，改为L型出口，人行通道出口雨棚采用点支撑玻璃幕墙及雨篷。

新建挡墙长300m，高度0.5-7m；防撞墙450m，高1.5m，采用砼现浇方式施工。

改造排水沟共计414m。其中改造进出口外侧与铁路相接处排水沟，布设盖板排水沟

30m；改造广元西宝成货联线上行K7+860～K8+244段路基排水沟，布设盖板排水沟384m；

断面尺寸 0.4*0.6m。

14

利州西路铁路安防及辅道工程水土保持方案报告表

表2-1

项目组成表

主要项目

项目组成

主体工程区

（辅道）

辅道工程占地面积790m。新建辅道长200m；路面类型为沥青混凝土路面；

2

道路宽度为4m车行道+2m人行道。

占地面积约3442m。

2

新建人行道长300m，路宽1.5-2m，采用花岗石路面砖铺筑。

改造广元西宝成货联上行线K8+244（下行K8+570）处人行通道右侧进行口，

人行通道出口雨棚采用点支撑玻璃幕墙及雨篷。

人行道工程区

（含挡防工程）

改造进出口外侧与铁路相接处排水沟，布设盖板排水沟30m，断面尺寸

0.4*0.6m。改造广元西宝成货联线上行K7+860～K8+244段路基排水沟，布设盖

板排水沟384m，断面尺寸0.4*0.6m。

新建挡墙长300m，高度0.5-7m；防撞墙450m，高1.5m。

2.1.2工程布置

一、主体工程区（辅道）平面及竖向布置

1、平面布置

B辅道起于西成市场东侧既有道路，起点桩号BK0+000（X=3589416.507，

Y=575892.012），至利州西路，终点桩号K0+199.983（X=3589479.287，Y=576034.703），

道路全长200m，设置3个圆曲线，最小半径20m。

BK0+000-+075.365同向圆曲线段设置2%圆曲线超高，曲线内侧设置0.75m加宽，

BK0+075.365-+090.365段设置15m超高、加宽过渡段。

2、横断面设计

本项目 B辅道横断面布置情况如下：2m人行道+4.0m车行道=6m；其中，道路路面

设计标高位置为道路中心线处路面标高；车道为向外单向坡，横坡度为  1.5%；人行道为

向内单向坡，横坡度为  2.0%。

人行道路缘石外露高度  18cm。

3、路基土石方及填料要求

路基宜选用级配较好的粗粒土作为填料，砾类土、砂类土应优先选作路床填料。有采

用不同填料填筑路基时，应分层填筑，不得混填，强度低的土，填筑在路基下层，同类填

料层总厚度不宜小于50cm。

4、路面结构组合

上面层：4cmSBS改性沥青混凝土(AC-13C)

下面层：6cm中粒式沥青混凝土(AC-20C)

封层：0.6cm改性沥青稀浆封层

上基层：20cm5%水泥稳定级配碎石

15

利州西路铁路安防及辅道工程水土保持方案报告表

下基层：20cm4%水泥稳定级配碎石

二、人行道工程区平面及竖向布置

1、平面布置

人行道沿利州西路主线  K0+200～+500左侧布置，平面布置和走向与利州西路一致。

2、人行道结构

本次人行道采用 6cm花岗石+3cmM7.5水泥砂浆调平层+15cm4%水泥稳定碎石层。

人行道总厚度为 24cm。人行道上面层按照无障碍设计设置盲道和无障碍通道。

3、人行通道出口改造

广元西宝成货联上行线 K8+244（下行 K8+570）处为 1-3.0m人行框架涵，框架涵右

侧出口接 U型槽。由于本次利州西路辅道及人行道改造，拟建辅道及人行道与既有框架

涵出口 U型槽平面位置冲突，为满足地方道路改造需要，需对既有框架涵出口进行改造。

设计采用拆除既有 U型槽出口，改为 L型出口。拆除既有  U型槽前，顺铁路方向施工人

工挖孔支护桩，挖孔桩尺寸为 1.6×0.8m，桩间间距 0.5m。支护桩施工完成后，拆除既有

涵洞出口，现浇 U型槽。新设涵洞出口设阳光雨棚，涵洞出口通过人行道与改造后道路

人行道顺接。

4、排水沟

改造进出口外侧与铁路相接处排水沟，布设盖板排水沟  30m，断面尺寸 0.4*0.6m。

挡墙基础外侧与广元西宝成货联线上行  K7+860～K8+244段路基相接处布设了盖板排水

沟 384m。自西南向东北方向排入下游沟道。

5、挡墙工程

挡墙沿广元利州西路 K0+320～K0+620段左侧路基布置，长度 300m；基础与铁路外

侧地面齐平，顶部与利州西路路面齐平。防撞墙长 450m，布置在挡墙上部，高度 1.5m。

2.1.3施工组织

一、施工条件

1、运输条件

对外交通运输：工程区对外有现成的市政道路可以利用，交通十分方便。工程施工期

外来物资主要依靠公路运输。木材、油料、施工人员生活物资就近地区采购。

场内交通运输：由于建设规模较小，无需再新建施工便道。

2、施工用水

本项目施工用水较少，在当地市政管网环卫供水点接水。

3、施工用电

16

利州西路铁路安防及辅道工程水土保持方案报告表

本工程施工用电电源由采用发电机发电供应。

4、施工排水

施工期间施工废水经沉淀处理后排入当地市政污水管网。

5、施工通讯设施

广元城区拥有现代化的通信网络、固定电话、移动电话、宽带互联网等通讯业务已全

面覆盖，能满足项目通讯需求。

6、劳动力供应

广元城区有较丰富的劳动力资源，可为施工提供较充足的劳动力。

7、施工机械修配能力

本工程规模不大，工期短，工程所在地有充足的机、汽修和零部件加工能力，满足工

程施工强度要求。

2.1.4施工布置

1、施工场地

根据项目施工特点及现场勘查，施工生活区就近租用民房。

该工程布置1处施工场地，施工场地占地面积约100m。布置在改造人行通道出口处，

2

地面已采用砼硬化场地，主要用于施工材料临时堆放等。

2、取土场布设

本项目施工所用原料，均为从外部购买，本项目不设置取土场。

3、弃土（石、渣）场布设

经主体工程土石方分析，工程无弃土，不单独设置弃土场。

2.1.5主体工程施工工艺和方法

项目的施工方法及工艺：场地清理、平场→基础开挖→挡墙施工→回填→辅道及人行

道施工→排水工程施工。施工过程中主要采用机械施工，如场地平整、基础开挖、机械回

填碾压等。产生水土流失环节与部位：平整场地、基础开挖回填。影响因子有地形、降水、

土地利用、土壤、植被。

经调查，建设期采用的施工方法如下：

（1）场平工程

项目区占地为条带装，较为规整。场平施工中，采用了挖掘机、推土机等机械施工，

开挖回填避开了雨天施工，统筹调度土石方，实现了土石方平衡。

（2）边坡防护

挡墙施工遵循了“先挡后填”的施工顺序，待挡墙施工拆模后，立即进行墙后回填和

17

利州西路铁路安防及辅道工程水土保持方案报告表

人行道、辅道基础回填，未在施工过程中产生裸露边坡。

（3）沟道工程施工

本项目场内排水沟道施工采用独立槽开挖，待沟道基本形成后进行砼施工。

（4）路面施工

路面所用混凝土由外购商品砼，用人工和机械结合的方式摊铺，然后等待路面硬化成

型即可。人行道均采用花岗石面砖铺筑。

（5）混凝土工程

为了保证混凝土质量，尽量避开大的异常天气，做好防雨措施。砼全部采用外购商品

砼，以便施工中使用符合设计强度要求，具有良好施工性能的高强、高性能混凝土。

2.2工程占地

本项目占地面积4232m，其中永久占地为4232m。通过查阅地形图和现场调查，本项

2         2

目用地范围现状主要为交通运输用地。项目具体占地类型和面积详见表2-2。

表2-2

工程占地一览表

单位：m2

占地类型

交通运输用地

790

占地性质

序号

项目分区

合计

永久

790

临时

1

2

3

4

主体工程区（辅道）

人行道工程区

挡墙工程区

合计

790

1709

1709

1733

4232

1709

1733

4232

1733

4232

2.3土石方平衡

1、表土平衡分析

表土分析：经调查，项目区原为市政道路和铁路区域，占地类型为交通运输用地，地

表无表土，无法进行表土剥离。本项目施工结束后，所有工程区全部实现了硬化覆盖，无

表土回覆。

2、土石方平衡分析

根据实际地形高程分析，主体工程区（辅道）为了平整辅道，形成顺坡，需开挖土石

方1899m，回填土石方1899m；人行道工程拆除原有人行通道建渣，为了平整人行道，形

3       3

成顺坡，需开挖土石方365m

，回填土石方1068m

3

，回填土石方365m；挡墙基础和排水沟基础开挖土石方

3

1068m

3

3

。

经土石方挖填调查分析，本工程总挖方量3332m，回填3332m，无弃方。

3     3

工程土石方调配情况详见下表2-3。

18

利州西路铁路安防及辅道工程水土保持方案报告表

表2-3

项目区土石方平衡表

单位：m

3

调入

调出

借方

弃方

项目分区

分类

开挖

1899

回填

1899

数量

来源

数量

去向

数量

来源

数量

0

去向

主体工程区

（辅道）

土石方

表土

土石方

表土

0

0

0

0

0

0

人行道工程

区

1433

3332

3332

1433

3332

3332

土石方

表土

合计

合计

2.4拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建

本项目区不涉及拆迁安置与专项设施改（迁）建。

2.5建设进度

根据查阅建设单位施工过程资料，本项目施工期6个月，具体为2020年3月到2020

年8月。本项目的施工进度具体情况如下：

1、2020年3月-5月，完成项目的挡墙工程施工；

2、2020年6月，完成人行道工程施工；

3、2020年7月，完成辅道工程施工；

4、2020年8月，工程完建工作。

表2-4

项目实施进度表

2020年

序号

时间

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

辅道工程

人行道工程

挡墙工程

完建

19

利州西路铁路安防及辅道工程水土保持方案报告表

2.6自然概况

1、地形地貌

利州区位于东经105°27′至106°04′，北纬32゜ 19′至32°37′之间，东邻旺

苍县，南连剑阁县、昭化区（原元坝区），西接青川县，北界朝天区，地处四川盆地北部

边缘，嘉陵江上游，四川、陕西、甘肃三省交汇处，处于广元市腹心，四川省的北大门。

辖区幅员1538.53平方公里，有耕地面积12.3万亩，有水域面积10万亩。利州区地势东

北、西北高、中部低，形成北部中山区，中部河谷浅丘及平坝区，南部低山区的特殊地理

环境。全区70%属山地类型。境内山峰属米仓山脉西、岷山脉东，龙门山脉东北三尾端的

余脉。最高点西北部白朝乡的黄蛟山海拔1917米，最低点南部嘉陵江边的牛塞坝海拔454

米。境域被嘉陵江、白龙江、清江河、南河4个水系划割为大光、艮台、黄蛟、云台、南

山5个小山系。

项目场址位于广元市利州区河西街道办事处东风坪社区，属于广元市主城区，该场地

地形平坦。区域内无断裂构造通过，基底构造稳定，无影响场地稳定性的不良地质现象。

2、地质

（1）构造及地层

工程区域在大地构造单元上处于Ⅰ级构造单元扬子准地台之四川台拗与龙门～大巴

台缘褶断带两个Ⅱ级构造单元相间部位，区域地质构造背景较复素。影响工程区的主要地

质构造为龙门山山前断裂，它西起雅安天全，经都江堰、安县、广元，最后隐伏消失于陕

西勉县，轴线走向呈SWW～NNE向，为右旋逆冲断层。它的南西段（天全～安县）断裂暴

露于地表，北东段（江油～广元）断裂隐于地下，是龙门山褶断带与四川拗陷的控制界线，

现今乃是地形地貌自然分界线，属全新活动断裂。本工程勘察场区处于该断层的下盘，距

离断裂带30-35km。工程区内构造简单，无断裂发震地质构造存在，新构造运动仅表现为

区域性缓慢间歇性抬升。

根据钻探揭示，场地地层结构简单，主要由第四系人工堆积（Q4）素填土，第四系

ml

全新统冲洪积（Q4

①第四系人工堆积土（Q4

al+pl

）的粉质粘土和泥岩层、砂岩组成，现自上而下分述如下：

ml

）：

素填土：杂色，稍湿，稍密，主要为土夹卵石，卵石约占40-55%，含少量石块或砖

块，层厚约0.30-2.50m。

②第四系全新统冲洪积土（Q4

al+pl

）：

粉质粘土（Q4

al+pl

）：浅黄褐色，稍湿，可塑，以粘粒为主，含少量铁锰质氧化物，无

20

利州西路铁路安防及辅道工程水土保持方案报告表

摇振反应，有光泽，干强度、韧性中等，层厚约0.50-6.50m。

③强风化泥岩（J2-3）：

杂色，以紫红色为主，泥质结构，层状构造，表层风化网状节理很发育。主要由粘土

矿物组成，含石英、长石、云母等细粒碎屑矿物，岩石具有失水开裂，饱水软化特征。岩

石呈单斜构造，产状175º∠10º。强风化岩层厚度约为0.50-1.00米。岩石钻进速度较

快，岩芯采取率不高，岩块呈碎块状、饼状、短柱状。

（2）地震

根据《中国地震动峰值加速度区划图》GB18300—2001图A及《中国地震动反应谱特

征周期区划图》GB18300—2001图B，并根据《建筑抗震设计规范》（GB50011—2001）

局部修订：广元（3个市辖市）地震动峰值加速度为0.10g，反应谱特征周期为0.40s，

地震基本烈度为7度，设计分组为第二组，场地类别为II类

3、气象

工程区属亚热湿润季风气候区，气候温和，光照适宜，四季分明。

境内年均气温16.1℃,东西两侧山丘地区略低于嘉陵江干流沿岸地带。年内气温最高

在7月份，月平均气温26.3℃;最低气温在1月份，月平均气温4.6℃。霜期变化情况由

北向南渐减，年平均无霜期260天。

年均降雨量941.8mm，多年平均年降雨天数为153.4d，夏、秋季节(6至9月)受暖

湿海洋气团控制，水气充足，降水显著增多；约占全年总降水时的75.6％，月降水以7

月份最多，其中又以7月上旬为最大。冬季(11至3月)降水稀少，仅占全年总降水量的

6%左右。降水年际变化较大，少水年不足丰水年的三分之一，易造成少水年大旱，丰水年

多洪水。

区内夏秋季节气候湿润；年平均相对湿度在70%左右，7至10月份均在75%以上，最

高可达到76.7%；1至3月份最低为60.3%，多年平均年蒸发量1483.6mm(20cm蒸发皿观

测值)。

境内雾日在秋末冬初季节出现较多，年均雾日约在20d左右，主要发生在西南部的低

山河谷地带。境内日照时数1389.1h，日照百分率为31%。

区境内大风常出现在每年春秋季节转换交替阶段。多年平均风速1.7m/s，最大风速

28.7m/s，有时山口河谷达8～10级以上。每年3月至5月和10至11月，大风日数最多，

持续时间一般16至18小时，最长时间3天。每年盛夏，雷雨常伴阵性大风，但持续时间

较短。

21

利州西路铁路安防及辅道工程水土保持方案报告表

4、水文

项目场地周边无地表水体，项目场地以南直线距离约0.4km为嘉陵江。

5、土壤

利州区基质以石灰岩和砂岩为主，土壤类型有紫色土冲积土，山地黄壤及少量黄棕壤。

低山下部及河谷浅丘平坝区分布着紫色土，冲积土，低山中上部为山地黄壤和黄棕壤。质

地以中壤和砂壤为主，偶而有少量的重壤和轻壤土，土壤化学性质呈酸性或微酸性反应，

PH值一般在5.0～6.0左右。土层厚度一般多在40～100厘米之间，表土层为5～30厘米

左右。

项目区土壤以黄壤为主，土层厚度在3级左右，即20-40cm之间，局部土层较薄，仅

在10cm以下。

6、植被

利州区属四川东部湿润森林植被区常绿阔叶植被带，天然植被以南山为界，北部是青

冈，马尾松，华山松为代表的植被区，南部是柏木，慈竹为代表的植被区。森林植被是以

人工更新的马尾松，柏木针叶林和天然更新的青冈阔叶林为主。由于自然环境多样，生物

资源丰富，种类繁多，主要乔木树种有马尾松、柏木、水青冈、桤木、油松、青冈、华山

松等，经济林产品以木耳、核桃、板栗、水果等为主。马尾松林主要分布在西部的中山区，

柏木林主要分布在西北中山区和沿江的河谷低山浅丘区，木耳、核桃、板栗主要产于白朝、

宝轮、三堆、金洞、大石、荣山一带的乡镇。

全区林业用地面积100995.5公顷，占全区幅员面积的68.2%，其中有林地49411公

顷，占林业用地的48.9%疏林地362.2公顷，占林业用地的0.4%，灌木林地18946.1公顷，

占林业用地的18.8%，未成造林地746.3公顷，占0.7%，无林地31528.3公顷，占林业用

地的31.2%。全区活立木总蓄积量311.68立方米，森林覆盖率59.23%。

2.7其他

项目区不涉及水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、

地质公园、森林公园、重要湿地等生态敏感区域。

根据水利部关于国家级水土流失重点治理区和重点治理区复核划分成果，本工程所在

地属于嘉陵江上游国家级水土流失重点预防区。

项目区属于《全国水土保持区划（试行）》中划定的西南紫色土区。

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）土壤侵蚀类型区划分，本工程所在

地属于水力侵蚀西南土石山区。

22

利州西路铁路安防及辅道工程水土保持方案报告表

3项目水土保持评价

3.1主体工程选址（线）水土保持评价

1、本项目选址唯一，所处区域属于国家级水土流失重点预防区，项目实施无法避让。

项目区不存在滑坡、崩塌等不良地质现象，场地可用于工程建设；项目占地没有占用耕地

和林地；项目周围没有地震断裂带，地形简单，地下无天然气管、自来水管等城市主干管

道，无军事光缆等重要国防设备；上空没有架空高压输电线、高压电缆等。本项目不涉及

饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区，也不涉及自然保护区、世界文化和

自然遗产地、地质公园、森林公园以及重要湿地等敏感区。同时本方案已采用一级防治标

准，并将在方案设计中提高截排水工程、拦挡工程的工程等级和防洪标准，在防治目标之

中的林草覆盖率提高2个百分点，满足规范要求，无制约性因素。

（2）项目区周边无河流，因此本项目不涉及河流两岸、湖泊和水库周边植物保护带。

（3）项目不在全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区，没有占

用国家确定的水土保持长期定位观测点。

经分析，主体工程选址不存在水土保持制约因素有制约，符合水土保持相关要求。

3.2建设方案与布局水土保持评价

3.2.1建设方案评价

经调查，该项目在主体设计时，对总平面布置和竖向布置考虑了场地地形条件、周边

市政道路、市政雨污水管网、铁路道路排水沟的衔接，根据场地地质情况选择建筑基础。

从水土保持角度来看，这种布置方案考虑场地地质、地基承载要求和景观协调性依地势而

建。本项目的竖向布置结合项目区地形高程、周边现状道路的控制标高，特别是建筑和场

地配套设施地面设计标高而确定，形成了较为优化的竖向布置，在满足区域规划要求、保

证工程质量及技术指标和雨水竖向排水去向的同时也尽量减小了土石方挖填工程量，符合

水土保持要求。

工程建设方案中在场地内设置了排水系统，能有效的排出路面、坡面汇水，能减少水

土流失状况。经分析主体工程现状，现有排水措施以满足水土保持要去，本《方案》不再

补充其他措施。

本项目无法避让嘉陵江上游国家级水土流失重点预防区，本方案将执行西南紫色土区

水土流失防治一级标准；永久截排水措施级别由三级提高为二级，水土保持措施防洪标准

由3年一遇提高5年一遇，从而可加强水土流失防治最大程度减少水土流失，保护沿线生

态环境。

23

利州西路铁路安防及辅道工程水土保持方案报告表

综上所述，结合《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）中3.2.1-3.2.2

相关分析结果，项目建设方案符合《水土保持法》、《生产建设项目水土保持技术标准》

（GB50433-2018）中相关约束性规定，不存在水土保持制约性因素。

3.2.2工程占地评价

本工程占地总面积4232m。

2

（1）通过复核，从占地性质分项目占地全部为永久占地；从占地类型分项目占地为

交通运输用地，未占用基本农田和公益林地；主体工程中的占地无漏项情况且满足施工要

求。

（2）项目施工场地、施工道路等临时工程占地均结合主体工程施工需要进行布置，

无乱征乱占情况，临时工程占地符合节约用地的要求。

（3）项目所需砂石全部从周边合法料场外购解决，项目不设置自采料场，无新增料

场临时占地。

从水土保持角度分析，本项目工程占地符合区域土地利用规划的总体要求；本项目的

占地面积合理，占地面积控制严格；本工程建设占地对水土流失影响有限，占地类型符合

水土保持的相关规定，占地规划可行；通过本方案补充水保措施和对扰动区域的严格监督

和管理，可使得工程建设最大限度的减少了水土流失，符合水土保持的要求。

3.2.3土石方平衡评价

通过工程土石方平衡计算，工程总挖方量3332m，回填3332m，无弃方。

3     3

本项目施工时尽量减小土石方开挖，尽量以挖作填，开挖方主要是基础开挖，并

尽可能使用开挖方进行局部场地回填。本项目施工结束后，项目区域全部实现了硬化

覆盖。

根据土石方平衡原则，本项目的土石方平衡综合考虑了工程建设的实际情况，根

据项目特点，并结合项目区地形地貌特征，合理利用开挖方，杜绝了乱堆乱弃，减少

了水土流失。

综上所述，项目土石方平衡及调配基本合理。项目土石方平衡符合《水土保持法》、

《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）中相关约束性规定，不存在水

土保持制约性因素。

3.2.4取土（石、砂）场设置评价

根据主体设计，本项目未设置取土场。

3.2.5弃土（石、渣、灰、矸石、尾矿）场设置评价

本项目无弃土，不单独设置弃渣场。

24

利州西路铁路安防及辅道工程水土保持方案报告表

3.2.6施工方法与工艺评价

一、施工方法评价

根据本工程的建设特点，以及工程沿线的地形地貌、地质岩性、土壤、植被及水文

气象等自然环境特征，确定该工程建设过程中可能导致水土流失的主要工序包括：场地

清理、平场→基础开挖→挡墙施工→回填→辅道及人行道施工→排水工程施工。施工过

程中大量采用机械施工，如场地平整、基础开挖、机械回填碾压等。工程建设过程中，

场地平整和基础的开挖回填将会对原始地貌造成较大的变化，直接导致地表土壤结构的

破坏，产生大量的裸露边坡，使得地表土壤的抗冲蚀能力降低，为水土流失的加剧创造

了条件。

主体工程施工以机械施工为主，人工施工为辅。对土石方以挖掘机或推土机作业，

配以装载机和自卸翻斗车运输。用于回填土石方运至填方部位回填使用。严格控制开挖

施工，防止重复开挖和多次倒运，减少了裸露时间和范围，符合减少水土流失的水土保

持要求。

二、施工场地设置分析评价

本项目设置1处施工场地，布置在改造人行通道出口处，地面已采用砼硬化场地；施

工场地已避让植被相对较好的区域和基本农田，施工场地的设置满足水土保持减少占地和

避让占地类型的要求。

三、土石方运输评价

土石方运输均设计采用专用工程运输车辆进行转运，转运过程中，严格按照城市管理

和环境保护的要求采取覆盖措施，并要求装载高度不得超过车厢栏板高度，因此不存在散

溢情况发生，符合水土保持要求。

四、表土剥离评价

经调查，项目区占地范围现状为交通运输用地，地面无表土存在，因此无可剥离表土。

五、土石方填筑评价

填筑施工将会对原始地貌造成较大的变化，直接导致地表土壤结构的破坏。填筑施

工利用开挖的合格土石方进行填筑，形成的边坡抗冲蚀能力较低。这都为水土流失的加

剧创造了条件。

主体工程施工过程中以装载机或推土机伴以人工找平，或采用平地机找平，压路机

分层碾压密实。所使用的土石方从挖方部位直接运至填方部位进行填筑，做到了填筑土

石方随挖、随运、随填、随压；符合土石方填筑水土保持要求。

但经分析主体工程设计资料，施工期未布设相应的临时防护措施，不符合水土保持

25

利州西路铁路安防及辅道工程水土保持方案报告表

要求。

六、施工时序的评价

经调查，建设期2020年3月～2020年8月，建设期6个月。主要开挖回填均已避

让雨季，符合水土保持要求。

七、综合评价

综上所述，主体工程的施工方法和施工工艺从水土保持角度考虑基本合理。

3.2.7主体工程设计中具有水土保持功能工程的评价

根据主体工程设计中工程布置及建筑物，结合工程实际，对主体工程设计中具有水

土保持功能工程的评价如下。

一、主体工程区（辅道）

1、地面硬化

主体工程区（辅道）域包括车行通道。主体设计采用沥青砼铺筑。

2、土质排水沟

经调查，主体工程在施工期间在辅道内侧修建了临时土质排水沟220m。

3、土质沉沙凼

经调查，主体工程在施工期间在土质排水沟末端布设了临时沉砂凼1口。

4、水土保持评价

地面硬化可降低路面冲蚀，减少水土流失；排水沟能够汇集场地雨水，归导水流，

降低对地表冲蚀；沉砂凼能够减缓沟道水流速度，沉淀水中泥沙，减少水土流失；上述

措施均具有较好的水土保持功能。

经调查，本区域已全部实现地表硬化覆盖，本方案不再补充其他水土保持措施。

二、人行道工程区（含挡防工程）

1、地面硬化

人行通道采用地砖铺设。

2、排水沟工程

主体工程设计在广元西宝成货联线上行 K8+244处人行通道右侧进出口外侧与铁路

相接处布设盖板排水沟 30m，在广元西宝成货联线上行 K7+860～K8+244段路基布设排

水沟 384m，断面尺寸均采用 0.4*0.6m，坡度 1/1000，汇集铁路侧地表积水，自西南向东

北方向汇入下游排水沟。

根据《水土保持设计规范》（GB51018-2014），雨水沟道为三级工程，由于工程地

处国家级重点预防区，对排水工程等级需提高一级，采用二级，按3年一遇1/6小时暴

26

利州西路铁路安防及辅道工程水土保持方案报告表

雨复核。

（1）来水量复核

①来水流量计算采用《水土保持工程设计规范》(GB51018-2014)中设计径流量公式：

Q=16.67φqF

Q

式中：—最大洪峰流量，m

3

/s；

φ—径流系数，一般取0.15-0.95，结合工程实际取0.8；

q—3年一遇1/6h降雨强度，为1.98/min；（《四川省暴雨年最大点雨量等

值线图册（2010版）》）

F—最大汇水面积。根据地形图对沟道实际汇水面积进行测量。

计算成果见下表。

表3-1

来水量计算表

3年一遇最大1/6h降雨

集雨面积

洪峰流量

流量分配

系数

部位

径流系数

防洪标准

强度I（mm/min）

1.98

F(km

2

)

Qs(m/s)

3

30m

0.8

0.8

0.005

0.007

0.037

0.051

1

1

3年一遇

3年一遇

384m

1.98

（2）排水沟断面复核

排水沟过水能力计算公式如下：Q =AC   Ri

A

式中：—过水面积，m2；

C—谢才系数，用公式C  =R1/6 /n计算；

R—水力半径，m，R=A/χ。

表3-2

排水沟过水能力计算

过水

深度

(h)

沟宽

(b)

边坡

(M)

比降

(i)

糙率

(n)

过水面

积(ω)

湿周

(X)

水力半

径(R)

谢才系

数(C)

流量模

数(K)

实际过水

流量(Q)

断面

m

m

m

2

m

m

1/2

m/s

m

3

/s

m/s

3

30m

0.4

0.4

0

0

0.001

0.001

0.025

0.025

0.3

0.4

0.12

0.16

1.00

1.20

0.12

0.13

28.09

28.59

1.17

1.67

0.037

0.053

384m

根据上表复核结果，30m排水沟底宽0.4m，过水深度0.3m，过流量0.037m

排水沟底宽0.4m，过水深度0.4m，过流量0.053m

3

/s；384m

3

/s。因此，经过校核，该项目设置的

排水沟可满足该项目区域3年一遇最大1/6小时降雨强度下的洪峰流量排水要求。

3、临时覆盖

经调查，主体工程在挡墙施工期间对临时裸露的边坡采取了防雨布覆盖，布设防雨布

2000m。

2

27

利州西路铁路安防及辅道工程水土保持方案报告表

4、土质沉沙凼

经调查，主体工程在排水沟施工期间在沟道中部和末端布设了临时沉砂凼2口。

5、挡墙工程

在人行道外侧布置挡墙300m，隔离市政道路和铁路，保护市政道路左侧边坡，采用

砼现浇方式施工。

6、水土保持评价

场地排水沟能够有效汇集区内的降雨，引导雨水有序排放，减少雨水和径流冲刷地

表；地面硬化和铺装可降低路面冲蚀，减少水土流失；挡土墙既可保护市政道路基础，

又可保护路基边坡，减少雨水冲蚀，减少水土流失；上述各项措施均具有良好的水土保

持功能。

经调查，本区域已全部实现地表硬化覆盖，本方案不再补充其他水土保持措施。

3.3主体工程设计中水土保持措施界定

1、主体工程设计的水土保持措施界定原则

①主导功能原则：以防治水土流失为目标的防护工程，应界定为水土保持工程。以

主体工程设计功能为主、同时兼有水土保持功能的工程，不纳入水土流失防治措施体系，

仅对其进行水土保持分析与评价；当不能满足水土保持要求时，可要求主体设计修改完

善，也可提出补充措施（纳入水土流失防治措施体系）。

②责任区分原则：对建设过程中的临时征地、临时占地，因施工结束后需归还当地

群众或政府，水土流失防治责任将发生转移，须通过水土保持验收予以确认，各项防护

措施均应界定为水土保持工程，纳入水土流失防治措施体系。

③试验排除原则：对永久占地区内主体设计功能和水土保持功能难以区分的防护措

施，可按破坏性试验的原则进行排除：假定没有这项措施，主体设计功能仍旧可以发挥

作用，但会产生较大的水土流失，该项防护措施应界定为水土保持工程，纳入水土流失

防治措施体系。

2、水土保持措施界定

根据本项目主体设计资料及项目现场调查，主体工程设计中界定为水土保持措施主要

为工程措施。详见下表。

28

利州西路铁路安防及辅道工程水土保持方案报告表

主体设计具有水土保持功能的措施统计表

工程量

表3-3

防治分区

措施名称

实施时间

名称

单位

m

数量

220

1

单价（元）

投资（万元）

0.55

土质排水沟

土质沉砂凼

盖板排水沟

防雨布覆盖

土质沉砂凼

25

2020.3

2020.3

2020.4

2020.3

2020.3

辅道

临时措施

工程措施

临时措施

工程区

个

m

300

260

1.6

300

0.03

414

2000

2

10.76

0.32

人行道

工程区

m2

个

0.06

小计

11.72

29

利州西路铁路安防及辅道工程水土保持方案报告表

4水土流失分析与预测

4.1水土流失现状

1、县区水土流失现状

利州区行政区域幅员面积1534km，区境内农业发达，坡耕地多，水土流失严重。根

2

据2019年水土流失动态监测数据，全区水土流失面积达550.34km

年土壤侵蚀量达190.85万吨，平均侵蚀模数为1244.12t/km.a，详见表4-1。

表4-1

2

，占幅员面积的35.88%，

2

利州区土壤侵蚀统计表

名称

流失面积（km

2

）

占土地面积（%）

占流失面积（%）

侵蚀量（万t）

微度

轻度

983.66

380.13

45.52

39.4

64.12%

24.78%

2.97%

2.57%

3.43%

2.13%

100%

1500

2750

57.02

12.52

19.70

52.65

48.96

190.85

中度

强烈

5000

极强烈

剧烈

52.65

32.64

1534

10000

15000

1244.12

合计

根据《关于全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成

果》，广元市利州区为嘉陵江上游国家级水土流失重点预防区。根据《土壤侵蚀分类分级

标准》（SL190-2007），项目区属于西南紫色土区，容许土壤流失量为500t/km·a。

2

2、项目区水土流失现状

（1）项目区水土流失类型及流失强度

根据对工程区水土流失现状的调查，项目区由于雨水充沛，水土流失类型以水力侵

蚀为主，水土流失形式主要表现为细沟侵蚀和面蚀，面蚀分布面积最广。土壤侵蚀强度以

轻度为主。

（2）项目区背景流失值

项目区土壤侵蚀模数确定过程中参考了中国科学院山地灾害与环境研究所提供的四

川省土壤侵蚀遥感调查图以及项目区的水土保持规划，结合现场勘察了解到的项目区的地

形、地质、土壤类型、地区的降水情况，植被覆盖情况及管理措施等因子，并参考《土壤

侵蚀分类分级标准》(SLl90—2007)，综合确定原地貌土壤侵蚀模数背景值，经计算工程

区平均土壤侵蚀模数为1750t/(km.a)。

2

根据项目地理位置图，参照《生产建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2018）

和《土壤侵蚀分类分级标准》，通过查阅项目设计资料及现场踏勘，项目区属于交通运输

用地，由于原状地表未采取任何措施，地表裸露，水土流失状况较为严重；结合项目区地

形、地貌、土壤、植被等影响水土流失的主要因素分析，项目区属水力侵蚀类型区中，四

30

利州西路铁路安防及辅道工程水土保持方案报告表

川山地丘陵区，主要由碳酸盐岩类和砂页岩类组成，发育黄壤和黄棕壤，土层薄，基岩裸

露，属轻度侵蚀区。具体项目区水土流失现状见表4-2。

表4-2

项目水土流失现状表

面积

（m2）

坡度

（°）

林草覆盖

度（%）

平均侵蚀模

数（t/km.a）

2

流失量

（t/a）

预测单元

占地类型

侵蚀强度

主体工程区

（辅道）

交通运输用地

交通运输用地

790

0-5

0-5

/

/

轻度

轻度

1750

1.38

人行道工程区

3442

4232

1750

1750

6.02

7.41

合计

4.2水土流失影响因素分析

在施工期，项目区将进行场地清理、平整和基础开挖，加之大量施工车辆和人员的

出入，强烈扰动地表土层，破坏原地貌特征，极易诱发严重的水土流失。

在自然恢复期，项目区全部地表被硬化或被建设物占压使用，此时的项目区总体上

来说土壤流失量与土建施工期相比有了大幅度的降低。

表4-3

工程建设的水土流失影响因素分析

建设

时段

水土流失因素分析

场地平整和基础开挖不同程度地改变原有地形、地貌，扰动或破坏原有地表，破坏原有

的水土保持设施，在一定时段内可能使工程区内水土保持设施功能降低而产生新增水土流失

施工期

自然恢

复期

由于项目区全部地表被硬化或被建设物占压使用，此时的项目区总体上来说土壤流失量

与土建施工期相比有了大幅度的降低。

4.3土壤流失量预测（调查）

4.3.1预测（调查）单元

从上述对工程水土流水成因、类型及分布分析可以得知，本方案对水土流失预测（调

查）的范围是项目占用范围破坏地表面积，预测（调查）面积为4232m。

2

根据水土流失防治分区，结合本项目特点，本项目预测（调查）单元包括主体工程

区（辅道）、人行道工程区（含挡防工程）共2个单元。

4.3.2预测（调查）时段

根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2018），结合项目建设区的特

点，本项目调查时段为施工期。

（1）施工期

施工期2020年3月至6月底，调查期为6个月。

31

利州西路铁路安防及辅道工程水土保持方案报告表

（2）自然恢复期

因本项目无绿化面积，且全部区域均已实现硬化覆盖，故不考虑自然恢复期。

4.3.3土壤侵蚀模数

1、项目区土壤侵蚀模数背景值确定

根据现场查勘，项目区土壤侵蚀类型以微度水力侵蚀为主，伴有风力侵蚀，按照《土

壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）侵蚀等级划分，结合项目区地形地貌条件、土壤、

植被等影响水土流失的自然因素，确定工程占地范围内平均水土流失背景值1750t/km·a，

2

土壤侵蚀模数背景值分析见表4-2。

2、扰动后土壤侵蚀模数的确定

根据《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL773-2018），本项目土壤流失量测

算按照水力作用下上方无来水工程开挖面公式计算。通过现场调查，了解到了工程区的地

形、地质、土壤类型、地区的降雨情况、植被覆盖情况及水土流失状况等，经计算确定扰

动后土壤侵蚀模数。

表4-4

本方案扰动后土壤侵蚀模数表

土壤侵蚀背景值

施工期

植物恢复期

预测单元

面积(㎡)

（t/k㎡•a）

侵蚀模数(t/k㎡.a)侵蚀模数(t/k㎡.a)

主体工程区（辅道）

人行道工程区

合计

790

3442

4232

1750

1750

7116.04

/

/

10563.93

4.3.4预测（调查）结果

土壤流失量预测（调查）按下式计算。当预测单元土壤侵蚀强度恢复到原地貌土壤侵

蚀模数以下时,不再计算。

n

3

W  

Fi M  ik Tik



i1  k1

式中:W一土壤流失量(t);

j一预测时段，j=1.2,即指施工期(含施工准备期)和自然恢复期两个时段;

i-一预测单元,i=1,2,3...n-1.n;

F,--第j预测时段、第i预测单元的面积(km);

2

M.,-一第j预测时段、第i预测单元的土壤侵蚀模数[t/(km.a)];

2

T,一-第j预测时段、第i预测单元的预测时段长(a)。

本项目建设区水土流失类型主要为水力侵蚀，采用扰动前后土壤侵蚀模数法对工程水

32

利州西路铁路安防及辅道工程水土保持方案报告表

土流失区进行预测。本项目水土流失预测结果及汇总分析见下表。

表4-5

本项目水土流失预测（调查）结果统计表

背景侵

蚀模数

扰动后侵

蚀模数

背景

预测

新增

预测范围

预测时段

年

预测单元

流失量

流失量

流失量

m

2

t/km

2

·a

t/km

2

·a

t

t

t

施工期

主体工程区

人行道工程区

小计

790

3442

4232

0.08

0.08

1750

1750

7116

0.111

0.482

0.592

0.45

2.91

3.36

0.34

2.43

2.77

10564

表4-6

项目水土流失预测（调查）结果汇总表

背景流失量

预测流失量

新增流失量

新增水土流失量/新增水土流失总量

项目

(t)

(t)

(t)

（%）

100.00%

0.00%

建设期

0.59

0.00

0.59

3.36

0.00

3.36

2.77

0.00

2.77

时段

自然恢复期

小计

100.00%

在调查期内本项目水土流失总量3.36t，其中原地貌水土流失量0.59t，新增水土流

失量2.77t，新增水土流失量占水土流失总量的82.3%。从水土流失预测结果看，施工期

是产生水土流失的主要时段。

按分区预测分，施工期主体工程区（辅道）水土流失量0.45t，人行道工程区水土流

失量2.91t，人行道工程区是产生水土流失的主要区域。

4.4水土流失危害分析

根据上述水土流失预测（调查）分析，项目建设过程中，工程占地范围内的地表将

遭受不同程度的破坏，局部地貌将发生较大的变化，如不采取水土保持措施，新增土壤流

失量不仅影响项目本身的运行，也将对项目区及周边生态环境带来不利影响。具体表现在：

1、破坏地表土体结构，加速了土壤侵蚀

建构筑物、道路、管线等的开挖占压，形成裸露面，降低了地表固土能力，工程施

工，被占用土地的地表遭到破坏，如果不及时采取措施，在暴雨作用下，极易发生水土流

失。

2、影响区域生态环境和自然景观

工程建设施工破坏原有地形地貌，如不及时治理，将加速区域生态环境的脆弱性，

破坏局部小区区域生态平衡，对区域生态环境和自然景观造成一定影响，影响当地经济发

展。

3、项目建设区生态环境不扰动时处于一种相对稳定状态，地表一旦因项目开发，土

33

利州西路铁路安防及辅道工程水土保持方案报告表

壤的侵蚀量会急剧增大，被侵占的土地资源遭到破坏，对区域生态环境产生一定的影响。

项目新增水土流失的主要原因是工程建设扰动地表开挖等在外营力作用下发生加速侵蚀，

新增水土流失量集中产生于项目各建设区。

4、项目位于广元主城区，在不采取及时有效防护措施的情况下，水土流失不仅会使

项目区场地内尘土飞扬，雨季场地泥泞，严重影响项目区环境，同时泥沙进入周边市政排

水管网，会造成排水管网淤积，降低过水能力；也会影响到项目区周边空气、道路等环境，

对周边群众的生产生活造成影响。

34

利州西路铁路安防及辅道工程水土保持方案报告表

5水土保持措施

5.1防治区划分

在确定的防治责任范围内，依据工程布局、施工扰动特点、建设时序、地貌特征、自

然属性、水土流失影响等进行分区。进行水土流失防治分区主要遵循以下原则：

1、区内气候特征、地貌、地面物质组成和外营力（侵蚀营力和抗蚀性）相似，区间

存在差异；

2、分区的工程建设类型一致，造成水土流失的成因、形式、强度、发生发展过程保

持相对一致，区间存在差异；

3、区内防治措施选择具有相似性，区间存在差异；

4、根据工程的特点、区内地形地貌、工程布局、建设时序、新增水土流失特点、防

治责任范围等因素，进行水土流失防治分区，并根据水土流失的危害程度确定重点防治部

位。

根据各设施布局和施工安排，本项目水土流失责任范围可划分为分为主体工程区（辅

道）、人行道工程区（含挡防工程）共2个防治分区。本项目建设占地面积为4232m，水

2

土保持防治责任范围为4232m。

2

本项目水土流失防治分区面积及防治对象详见下表。

表5-1

项目水土流失防治分区一览表

防治分区

项目建设区（m

2

）

防治责任范围（m

2

）

备注

主体工程区（辅道）

人行道工程区

合计

790

3442

4232

790

3442

4232

该项目区范围4232m。

2

5.2措施总体布局

根据水土保持防治责任范围界定及防治分区，本项目水土保持措施按主体工程区（辅

道）、人行道工程区（含挡防工程）共2个防治区域布设。经调查，现有水土保持措施已

能满足水土保持相关要求，本方案不再补充其他水土保持措施。

1、主体工程区（辅道）

（1）主体工程设计

①临时措施

土质排水沟：经调查，主体工程在施工期间在辅道内侧修建了临时土质排水沟220m。

土质沉沙凼：经调查，主体工程在施工期间在土质排水沟末端布设了临时沉砂凼1

口。

35

利州西路铁路安防及辅道工程水土保持方案报告表

（2）新增措施设计

经调查，目前本区域已全部实现硬化覆盖，已满足水土保持要求，本方案不再补充运

行期水土保持措施。

2、人行道工程区（含挡防工程）

（1）主体工程设计

①工程措施

盖板排水沟：主体工程设计在广元西宝成货联线上行  K7+860～K8+244段挡墙外侧

布设盖板排水沟 384m，汇集铁路侧和挡墙侧地表积水，自西南向东北方向汇入下游排水

沟。主体工程设计在广元西宝成货联线上行 K8+244处人行通道右侧进出口外侧与铁路相

接处布设盖板排水沟 30m，汇集铁路侧地表积水，自西南向东北方向汇入下游挡墙外侧

排水沟。

②临时措施

防雨布覆盖：经调查，主体工程在挡墙施工期间对临时裸露的边坡采取了防雨布覆

盖，布设防雨布2000m。

2

土质沉沙凼：经调查，主体工程在排水沟施工期间在沟道中部和末端布设了临时沉砂

凼2口。

（2）新增措施设计

经调查，目前本区域已全部实现硬化覆盖，排水措施已满足水土保持要求，本方案不

再补充运行期水土保持措施。

36

利州西路铁路安防及辅道工程水土保持方案报告表

6水土保持投资估算及效益分析

6.1投资估算

6.1.1编制原则及依据

一、编制原则

1、投资估算编制的项目划分、费用构成、表格形式等依据水土保持工程概(估)算编

规定编写。

2、本工程的价格水平年与主体工程一致为2019年第4季度；

3、本工程投资估算所采用的人工单价、主要材料价格、施工机械台时费、估算定额、

取费项目及费率与主体工程一致；

4、主体工程估算定额中未明确的，采用水土保持或相关行业的定额、取费项目及费

率。

二、编制依据

（1）《水土保持工程概算定额》（水总〔2003〕67号）；

（2）《四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（川水发〔2015〕9号）；

（3）四川省水利厅办公室关于印发《四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定》

相应调整办法的通知（川水函[2019]610号）；

（4）《四川省发展和改革委员会、四川省财政厅关于制定水土保持补偿费收费标准

的通知》（川发改价格[2017]347号）；

（5）《四川省水利厅、四川省财政厅、四川省发展和改革委员会、中国人民银行成

都分行关于进一步做好水土保持补偿费征收工作的通知》（川水函[2019]1237号2019

年10月8日）；

（6）《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格

〔2015〕299号）。

6.1.2编制说明与估算成果

一、基础价格编制

1、人工工资：

本项目位于四川省广元市利州区境内，根据《四川省水利水电工程设计概（估）算编

制规定》（川水发〔2015〕9号），本项目的人工预算单价按一般地区进行计算。

主体工程人工单价：103元/工日（川建价发〔2019〕6号）

37

利州西路铁路安防及辅道工程水土保持方案报告表

本方案补充水土保持措施采用人工单价：工程措施5.9元/工时、植物措施4.08元/

工时。

2、主要材料预算价格：参照2019年第4季度的时候四川省建设工程造价管理总站发

布的“四川工程造价信息”及综合实地调查所得到当地市场价。

表6-1

主要材料预算价格表

其

中

序号

名称及规格

单位

预算价格

原价

运杂费

采购及保管费

运输保险费

1

2

砖

板枋材

密目网

铁件

千块

m3

m2

kg

kg

m3

kwh

m3

m3

m3

m3

m3

kg

kg

m2

400.00

2500.00

2.00

350

2450

1.9

50

50

3

0.1

0.1

0.5

4

8.00

7.9

5

钢模板

风

9.00

8.5

6

0.50

7

电

1.50

8

水

2.00

9

粗砂

120.00

120.00

120.00

100.00

0.45

90

90

30

30

10

11

12

13

14

15

细砂

中砂

90

30

卵石

80

20

水泥32.5

柴油

0.4

0.05

6.9

土工布

25

3、次要材料预算价格

参考项目区近期同类工程价格。

4、施工用电、风、水价格

根据主体设计提供资料结合《四川省水利水电工程概（估）算编制规定》中的公式计

算，电预算价为1.5元/kW.h，水预算价为2元/m，施工用风价格按0.5元/m计算。

3          3

5、植物价格：调查地方市场价。

6、施工机械台班费

按水利部《水土保持工程概算定额》（水总〔2003〕67号文）附录中施工机械台时

费定额计列。

二、工程单价编制

建筑工程单价由直接费、间接费、企业利润和税金组成。

1、直接费

包括基本直接费、其他直接费。

（1）基本直接费

包括人工费、材料费和施工机械使用费。

38

利州西路铁路安防及辅道工程水土保持方案报告表

人工费=定额劳动量（工日）×人工预算单价（元/工日）

材料费=定额材料用量×材料预算单价

施工机械使用费=定额机械使用量（台时）×施工机械台时费

（2）其他直接费

其他直接费=基本直接费×其他直接费费率

2、间接费

间接费=直接工程费×间接费率

3、企业利润

企业利润=（直接工程费+间接费）×企业利润率

4、税金

税金=（直接工程费+间接费+企业利润）×税率

5、工程单价

工程单价=（直接工程费+间接费+企业利润+税金）×可研阶段扩大1.1

三、植物措施单价

1、直接费

包括直接费、其他直接费和现场经费。

（1）基本直接费

包括人工费、材料费和施工机械使用费。

人工费=定额劳动量（工日）×人工预算单价（元/工日）

材料费=定额材料用量（不含苗木、草及种子费）×材料预算单价

机械使用费=定额机械使用量（台时）×施工机械台时费

（2）其他直接费

其他直接费=直接费×其他直接费费率

2、间接费

间接费=直接工程费×间接费率

3、企业利润

企业利润=（直接工程费＋间接费）×企业利润率

4、税金

税金=（直接工程费＋间接费+企业利润）×税率

5、工程单价

单价=（直接工程费＋间接费＋企业利润＋税金）×可研阶段扩大1.1

39

利州西路铁路安防及辅道工程水土保持方案报告表

建筑工程单价费率、植物措施费率参考本项目主体设计及水土保持工程实际情况取

值，具体见下表。

表6-2

建筑工程单价费率、植物措施费率取值表

序号

一

1

工程类别

其他直接费（%）

间接费（%）

企业利润（%）

税金（%）

工程措施

土地整治

土方工程

石方工程

砌石工程

砼工程

4.7

4.7

4.7

4.7

4.7

4.5

4.5

7.5

7.5

6.5

6.5

5

7

7

7

7

7

7

7

9

9

9

9

9

9

9

2

3

其它工程

植物措施

二

4.3

四、估算编制

1、工程措施

按设计工程量乘以工程单价进行编制。

2、植物措施

植物措施费由苗木、草、种子等材料费及种植费组成。

（1）植物措施材料费由苗木、草、种子的预算价格乘以数量进行编制。

（2）栽（种）植费按《水土保持工程概算定额》进行编制。

3、监测措施

水土保持工程建设监测费：包括土地设施费、监测设备费、建设期观测运行费。

土建设施费：按土建工程进行估算计费；

监测设备及耗材：常规性测量设施设备、记录设备、计量设备等。

建设期观测运行费：根据《四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（川水发

〔2015〕9号）表3-1-6标准计列。

4、临时措施

临时措施按实际发生工程量计算。

鉴于本项目水土保持方案的实施与主体工程同时进行，建筑材料、交通运输、施工供

水供电以及大部分临时建筑可利用主体工程已有设施、设备及施工条件即可满足，根据工

程实际情况；其他临时工程费取一、二部分（工程措施+植物措施）费用合计的2%。

5、独立费用

（1）建设管理费：按工程措施、植物措施、监测措施、临时措施投资合计的1.0%～

2.0%计列。根据本项目实际，此项不计列。

40

利州西路铁路安防及辅道工程水土保持方案报告表

（2）科研勘测设计费：工程科学研究试验费不计列；勘测设计费不计列；方案编制

费以主体工程土建投资合计为计算基数，按《四川省水利水电工程设计概（估）算编制规

定》（川水发〔2015〕9号）表3-1-7所列标准计列。

（3）水土保持工程建设监理费：工程建设监理费按《四川省水利水电工程设计概（估）

算编制规定》（川水发〔2015〕9号）附录二工程建设监理与相关服务收费参考计算标准

计列。

（4）竣工验收技术评估费：竣工验收技术评估费以主体工程土建投资合计为计算基

数，按《四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（川水发〔2015〕9号）表3-1-8

所列标准计列。

（5）招标代理服务费：招标代理服务费按《四川省水利水电工程设计概（估）算编

制规定》（川水发〔2015〕9号）附录七工程招标代理服务收费参考计算标准计列。根据

本项目实际，此项不计列。

（6）经济技术咨询费：经济技术咨询费以主体工程土建投资合计为计算基数，按《四

川省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（川水发〔2015〕9号）表3-1-9所列标

准计列。根据本项目实际，此项不计列。

6、预备费

（1）基本预备费：按水土保持工程投资估算的建筑、植物、临时工程及独立费用四

部分费用之和的10%计算。

（2）价差预备费：根据国家计委计投（1999）1340号文的规定，价差预备费暂不计

列。

（3）建设期融资利息：本项目暂不计列建设期融资利息。

7、水土保持补偿费

根据《四川省发展和改革委员会四川省财政厅关于制定水土保持补偿费收费标准的通

知》（川发改价格〔2017〕347号），本项目水土保持补偿费收费标准按占地面积1.3元

/m

2

计列。项目占地面积4232m，应缴纳水土保持补偿费5502元。

2

五、水土保持概估算成果

本工程总投资为主体工程中具有水保功能的投资部分及水土保持新增投资部分之和。

经投资估算，本工程水土保持总投资为16.74万元，其中主体工程已列投资11.72

万元，水土保持方案新增投资为5.02万元。新增水土保持总投资中，独立费用3.0万元

（其中水土保持监理费0.0万元），基本预备费1.47元，水土保持补偿费0.55万元。

41

利州西路铁路安防及辅道工程水土保持方案报告表

本项目水土保持工程总估算表、新增水保投资估算表中具有水土保持功能的措施工程

量及估算表详见表6-3～表6-6。

表6-3

水土保持工程总投资估算表

单位：万元

方案新增投资

主体已

列投资

序号

工程或费用名称

合计

建安工程费

0.00

设备费

0.00

植物措施费

0.00

独立费用

0.00

小计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

第一部分工程措施

主体工程区（辅道）

人行道工程区

10.76

10.76

0.00

10.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.96

0.58

0.38

3.00

0.00

2.00

0.00

1.00

0.00

0.00

14.72

1.47

1

2

10.76

0.00

第二部分植物措施

主体工程区（辅道）

人行道工程区

0.00

1

2

第三部分监测措施

土建设施

0.00

0.00

一

二

三

设备及安装

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

建设期观测运行费

第四部分施工临时工程

主体工程区（辅道）

人行道工程区

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

0.96

0.58

0.38

1

2

第五部分独立费用

建设管理费

1

2

科研勘测设计费

工程建设监理费

竣工验收报告编制费

招标代理服务费

经济技术咨询费

第一至五部分合计

基本预备费(10%)

价差预备费

2.00

0.00

1.00

2.00

0.00

1.00

3

4

5

6

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

11.72

水土保持补偿费

工程投资合计

0.55

16.74

42

利州西路铁路安防及辅道工程水土保持方案报告表

表6-4

独立费用投资估算表

编号

工程或费用名称

计列标准

总价（万元）

3

第五部分：独立费用合计

一

建设单位管理费

科研勘测设计费

工程科学研究实验室

工程勘测设计费

方案编制费

按一至四部分投资合计的1.0%~2.0%

二

1

2

根据《四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定》，根据项

目的规模和实际情况计列

2

根据《四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定》，根据项

目的规模和实际情况计列

3

2

1

根据《四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定》，之规定

并结合本项目的水土保持实际情况计

三

四

五

六

水土保持监理费

竣工验收技术评估费

招标代理服务费

经济技术咨询费

根据《四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定》，根据项

目的规模和实际情况计列

根据《四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定》，根据项

目的规模和实际情况计列

根据《四川省水利水电工程设计概（估）算编制规定》，根据项

目的规模和实际情况计列

表6-5

主体设计具有水土保持功能的措施投资表

工程量

防治分区

措施名称

名称

单位

m

数量

220

1

单价（元）

投资（万元）

0.55

土质排水沟

土质沉砂凼

盖板排水沟

防雨布覆盖

土质沉砂凼

25

辅道工程区

临时措施

工程措施

临时措施

小计

个

m

300

260

1.6

300

0.03

414

2000

2

10.76

0.32

人行道

工程区

m2

个

0.06

11.72

表6-6

分年度投资计划表

年度安排（万元）

序号

项目

合计（万元）

2020年

10.76

2021年

1

2

工程措施

植物措施

10.76

0.00

0.00

0.96

3.00

2.00

0.00

1.00

1.47

0.55

16.74

3

监测措施

4

临时措施

0.96

0.00

5

独立费用

3.00

2

6

科研勘测设计费

工程建设监理费

竣工验收报告编制费

基本预备费

7

8

1

9

1.47

0.55

5.02

10

11

水土保持补偿费

水土保持总投资

11.72

43

利州西路铁路安防及辅道工程水土保持方案报告表

6.2效益分析

按照方案设计的目标和要求，各项措施实施后，因工程建设带来的水土流失将得到有

效控制。工程完工后，开挖裸露面得到有效防护，保持水土的能力将逐步提高，治理效果

明显。本工程水土保持方案防治效益分析见下表。

表6-8

水土保持方案防治效益分析表

评估指标

标准值

计算依据

计算结果

评估结论

水土流失治理度（%）

土壤流失控制比

97

1

水土流失治理达标面积/水土流失总面积

容许土壤流失量/治理后土壤流失量

实际拦挡永久、临时弃土/永久、临时弃土

保护表土量/可剥离表土量

100

1

达标

达标

渣土防护率（%）

表土保护率（%）

林草植被恢复率（%）

林草覆盖率（%）

94

92

97

27

/

/

/

/

/

/

林草类植被面积/可恢复林草植被面积

林草类植被面积/项目建设区面积

/

/

44

利州西路铁路安防及辅道工程水土保持方案报告表

7水土保持管理

7.1组织管理

根据《中华人民共和国水土保持法》，水土保持方案报水行政主管部门批准后，由建

设单位负责组织实施。为保证水土保持方案的顺利实施，需要建立强有力的组织领导机构。

在工程筹建期，建设单位需成立水土保持管理机构，负责工程建设和运行期水土保持方案

的实施工作。水土保持管理机构主要工作职责如下：

1）认真贯彻、执行“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出

重点、科学管理、注重效益”的水土保持工作方针，制定水土保持方案实施、检查、验收

的具体办法和要求，组织实施方案提出的各项防治措施。

2）建立水土保持目标责任制，把水土保持列为工程进度、质量考核的内容之一，按

年度向水行政主管部门报告水土流失治理情况，制定水土保持方案详细实施计划。

3）工程施工期间，负责与设计、施工、监理单位保持联系，协调好水土保持方案与

主体工程的关系，确保水土保持工程的正常开展和顺利进行，并按时竣工，最大限度地减

少人为水土流失对生态的破坏。

4）经常深入工程现场进行检查，掌握工程施工和运行期间的水土流失状况及其防治

措施落实情况，为有关部门决策提供第一手资料。

5）水土保持设施建成后，为保证工程安全和正常运行，充分发挥工程效益，必须制

定科学的、切实可行的运行规程。

6）建立、健全各项档案，积累、分析、整编资料，总结经验，不断改进水土保持治

理方法。

7）加强管理人员的业务培训和工作业绩考核，必要时开展科学研究和技术革新工作，

使工程发挥最佳的经济效益和生态、环境效益。

8）负责资金的筹集和合理使用，务必保证水土保持资金的足额到位。

9）与水土保持监督管理部门及有关各方协调工作，接受水土保持监督管理部门的检

查与监督。

10）地方水行政主管部门对水土保持方案的实施加强领导，协助建设单位进行监督管

理，贯彻“保护优先，防治并重”的方针。

45

利州西路铁路安防及辅道工程水土保持方案报告表

7.2后续设计

本水土保持方案经过水行政部门批复后，建设单位应当依据批准的水土保持方案与主

体工程同步开展水土保持初步设计和施工图设计，按程序与主体工程设计一并报经有关部

门审核，作为水土保持措施设施的依据。

7.3水土保持监理

水土保持监理是落实水土保持方案的重要措施，通过水土保持监理可为有效防治水土

流失提供质量保障，确保达到水土保持方案提出的防治目标和水土保持资金的使用效益，

同时为水土保持竣工验收工作奠定基础。

根据水保（2019）160号文件规定，凡主体工程开展监理工作的项目，应当按照水土

保持监理标准和规范开展水土保持工程施工监理。其中，征占地面积在20公顷以上或者

挖填土石方总量在20万立方米以上的项目，应当配备具有水土保持专业监理资格的工程

师;征占地面积在200公顷以上或者挖填土石方总量在200万立方米以上的项目，应当由

具有水土保持工程施工监理专业资质的单位承担监理任务。

本项目占地面积4232m，因此本项目水土保持措施施工可由主体监理单位实施。

2

7.4水土保持施工

为了保证本工程水土保持设计提出的各项水土保持防治措施的实施和落实，采取主体

施工单位施工的方式，将水土保持设计内容纳入主体工程施工管理体系中，按照水土保持

设计的治理措施、进度安排、技术标准等，严格要求施工单位保质保量完成水土保持各项

措施。同时对施工单位组织学习《中华人民共和国水土保持法》、加大宣传力度，提高工

程建设者的水土保持自觉行动意识。同时配备环境保护专业人员，以解决措施实施过程中

的技术问题，接受当地水行政主管部门的监督检查。

7.5水土保持设施验收

按照按照《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的

通知》（水保〔2017〕365）、《四川省水利厅转发水利部关于加强事中事后监管规范生

产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（四川省水利厅，川水函[2018]887号）、水

利部《关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监督的意见》（水保[2019]160

号）的要求，在主体工程投入使用前，应先验收水土保持设施。水土保持设施验收合格后，

主体工程方可正式投入使用，验收不合格，主体工程不得投入运行。

本项目建设单位应当根据水土保持方案及其审批决定等，组织水土保持设施验收工作，

验收合格的形成水土保持设施验收鉴定书，明确水土保持设施验收合格的结论。

46

利州西路铁路安防及辅道工程水土保持方案报告表

生产建设单位应当在水土保持设施验收合格后，在10个工作日内将水土保持设施验

收鉴定书通过其官方网站或上级单位网站、行业网站、项目属地政府部门网站向社会公开

公示，公示的时间不得少于20个工作日。对于公众反映的主要问题和意见，生产建设单

位应当及时给予处理或者回应。

生产建设单位应在水土保持设施验收材料公示到期后，工程投入使用之前，需取得水行

政主管部门备案文件。报备材料包括水土保持设施验收鉴定书。生产建设单位对水土保持设

施验收鉴定书等材料的真实性负责。

工程验收后应加强各项水土保持设施的后期管理与维护，保证各项设施措施充分并持续

发挥水土保持功能。

47